## Slide 1
    المجال التعلمي 1: بيئة التعامل مع الحاسوب
الوحدة التعليمية 6: الشبكة المحلية

## Slide 2
I- تعريف الشبكة:
هي مجموعة من الأجهزة متصلة ببعضها البعض بغرض التواصل وتبادل المعلومات.

## Slide 3
مشاركة الملفات والمجلدات والبرامج.
مشاركة الملحقات.
التواصل بين المستخدمين مثل البريد الالكتروني وأدوات التواصل الاجتماعي.
4.التسلية الجماعية.
أ - فوائد استعمال الشبكة:

## Slide 4
ب - تصنيف الشبكات:

## Slide 5
1- حسب وسيلة الربط:
الشبكات السلكية(filaire) : هي شبكات تستخدم الأسلاك للاتصال
الشبكات اللاسلكية (Sans fil): تستخدم موجات الأشعة تحت الحمراء أو موجات الراديو أو الأقمار الصناعية كوسيط لنقل المعلومات.

## Slide 6
2-حسب الامتداد الجغرافي:
الشبكة الشخصية Personal Area Network PAN
و هي أصغرها,مساحتها لا تتعدى 10 م وتستخدم عادة في الربط بين الهواتف أو بين الهاتف والكمبيوتر
الشبكات المحلية:(LAN:Local Area Network)
تستخدم لتغطية أماكن صغيرة مثل:مخبر,مقهى الانترنت...لا تتجاوز 100م.
الشبكات الإقليمية:(MAN:Metropolitan Area Network)
تستعمل في مناطق جغرافية مثل:الثانويات,المدن ...لا تتجاوز 200كلم.
الشبكات الواسعة:(WAN:Wide Area Network)
هي شبكة تغطي منطقة جغرافية واسعة مثل البلدان و القارات و أكبرها شبكة الانترنت.

## Slide 8
حسب العلاقة الوظيفية:
نوعان من الشبكة هما :
الخادم و الزبون:(Client-Serveur):
تتكون هذه الشبكة من حاسوب أو أكثر ذو تقنية عالية يسمى الخادم ( Serveur) و مجموعة من الحواسيب تسمى الزبائن (Clients) حيث يقوم الخادم بتموين الزبائن بمختلف الخدمات .
الند للند (Peer To Peer) :تتكون هذه الشبكة من حواسيب تمتاز بنفس الخصائص التقنية.

## Slide 10
2- المكونات المادية للشبكة:
1- حاسوبان على الأقل
3 - جهاز مركزي :المحول /المبدل Switch أو الموزع Hub أو الموجه Router
2 - أسلاك التوصيل.

## Slide 11
ما هو الفرق بين المبدل (Switch) و الموزع (Hub) ؟

## Slide 12
-3 طوبولوجيا الربط:
الطبولوجيا هي الطريقة التي يتم من خلالها توصيل حواسيب الشبكة :
طوبولوجيا الباص:(Topologie Bus): تكون أجهزة الشبكة متصلة بخط توصيل واحد.
طوبولوجيا الحلقة(Topologie Anneau) : يوصل كل جهاز بالجهاز المجاور له و الجهاز الأخير بالجهاز الأول.
طوبولوجيا النجمة:(Topologie Etoile): تكون الحواسيب متصلة بجهاز مركزي يدعى المحول(Switch) أو الموزع(Hub)

## Slide 13
طوبولوجيا الباص
طوبولوجيا الحلقة
طوبولوجيا النجمة

## Slide 14
4- إعداد الشبكة:
ننقر بالزر الأيمن على Ordinateur
Propriétés
Paramètres d’utilisation à distance
Nom de l’ordinateur
Identité sur le réseau
Suivant
Ma société utilise un réseau sans domaine
Cet ordinateur appartient à un réseau d’entreprise
Suivant
Terminer
نكتب اسم مجموعة العملWorkgroups
Suivant
تحديد اسم الحاسوب
تحديد اسم مجموعة العمل

## Slide 15
ملاحظة
يجب القيام بهذه العملية مع كافة حواسيب الشبكة.
يجب اختيار نفس اسم مجموعة العمل لكافة الحواسيب.
للاطلاع على الأجهزة المتصلة بالشبكة و المشغلة نفتح أيقونة Réseau

## Slide 16
4- المشاركة
المشاركة هي إعطاء الحق لأعضاء الشبكة باستغلال الأقراص، الطابعات، الماسح، البرامج,الملفات...الخ
يوجد نوعان من المشاركة:
  المشاركة الكاملة: تمكن المستعملين الآخرين من القيام بجميع العمليات(قراءة، تغيير، حذف).
  المشاركة في القراءة فقط..

## Slide 17
1- المشاركة في الأقراص
ننقر بالزر الأيمن فوق القرص المراد مشاركته
Partager avec
Partage avancé…
Partage
Partage avancé
Partager ce dossier
OK

## Slide 22
2- المشاركة في الملفات و المجلدات
ننقر بالزر الأيمن فوق الملف أو المجلد المراد مشاركته
Partager avec
تظهر قائمة
Ne pas partager.
Le groupe résidentiel(Lecture).
Le groupe résidentiel(Lecture/écriture).
Des personnes spécifiques…

## Slide 23
3- المشاركة في الطابعة
Démarrer
Périphériques et imprimantes
ننقر بالزر الأيمن على الطابعة
Propriétés de l’imprimante
Partage
Partager cette imprimante
OK
في الحاسوب المتصل بالطابعة نقوم بما يلي:
Démarrer
Périphériques et imprimantes
Ajouter une imprimante
Ajouter une imprimante réseau, sans fil, bluetooth
نختار طابعة
Suivant
Terminer
بالنسبة للحواسيب المتصلة بالشبكة نقوم بما يلي: